## Slide 1
중간보고 추가 작성분
국가 지자기모델(LMM) 중간결과
4층 결합 구조의 시범 구축 결과와 확인·추가 자료, 검증 계획,
그리고 2020년 지자기도 연구와의 관계를 정리한다.
Ⅰ
중간결과
Ⅱ
확인·추가 자료
Ⅲ
검증·보완
Ⅳ
2020 연구 비교
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
01

## Slide 2
Ⅰ. LMM 중간결과
IGRF만으로는 도폭 편각 정밀도에 닿지 못한다
전지구 모델은 차단차수 13에서 끊기므로, 한반도 규모의 지역장·지각장은 구조적으로 담기지 않는다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
02
≈ 3,000 km
IGRF 공간 분해능 — 이보다 짧은 파장은 미포함
0.1°
목표 편각 정확도
50 nT
목표 총자력 정확도
전지구 평균의 한계
한반도 전역에 동일한 보정이 적용된다
지각 자기이상 누락
차수 14 이상 단파장 신호가 빠진다
시간 변동 미분리
일변화·자기폭풍이 관측값에 남는다
→ IGRF는 버리는 것이 아니라 출발점으로 두고,
한반도 고유 성분을 분리해 더한다.

## Slide 3
Ⅰ. LMM 중간결과
네 개 층을 한 좌표·한 시점에서 결합한다
층마다 물리적 기원·공간 스케일·시간 상수가 달라, 분리해야 오차의 원인도 분리된다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
03
B_LMM (r, t) = B_IGRF + B_Regional + B_Crustal + B_External
층
자료원
공간 / 시간 스케일
역할
현재 상태
Core
IGRF-14 (13차)
≳ 3,000 km / 5년
전지구 기준장
보유
Regional
지표 절대측정 16점
50~3,000 km / 연
한반도 절대 기준
확충 필요
Crustal
KIGAM 항공자력
0.05~50 km / 정적
지각 자기이상
해상도 보완
External
상시관측 1분 자료
한반도 / 일·시·분
외부장 시간변동 분리
부분 적용
각 층은 서로 다른 자료에서 나온다 — 하나라도 빠지면 그 파장대의 신호를 메울 방법이 없다.
그래서 층을 나눈 구조 자체가, 오차가 생겼을 때 어느 자료를 보강해야 하는지 가리키는 진단 장치가 된다.

## Slide 4
Ⅰ. LMM 중간결과
측정점을 내삽하는 것만으로는 모델이 되지 않는다
「30점을 크리깅하면 되지 않는가」에 대한 답 — 네 가지 이유로 성립하지 않는다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
04
01
물리적 기원이 다르다
Core·Regional·Crustal·External은 기원·시간상수·공간스케일이 모두 다르다.
한 측정값에 섞인 신호를 내삽으로는 분리할 수 없다.
02
시간 의존성을 무시한다
지자기장은 매일 수십 nT 변동한다. 측정 시각이 다른 점을 그대로 평균하면
외부장 잡음이 공간 분포로 둔갑한다.
03
공간 외삽이 위험하다
16점은 평균 간격이 수십 km다. 50 km 미만 단파장 지각이상을 담지 못하고,
도서·경계 부근에서 외삽이 불안정해진다.
04
물리 제약을 반영하지 못한다
지자기장은 발산이 0인 벡터장이다. D·I·F를 각각 내삽하면
성분 간 물리적 일관성이 깨진다.
일본 국토지리원·미국 NOAA·영국 BGS 모두 층 분리 구조를 채택하고 있다.

## Slide 5
Ⅰ. LMM 중간결과
분석은 하나의 모델 JSON을 공유하는 파이프라인으로 돌린다
적합 → 진단 → 계산기 → 보고서가 같은 원천을 읽으므로, 자료가 바뀌면 수치와 문서가 함께 갱신된다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
05
01
자료 정리
성과표·야장 판독
좌표·표고 통일
›
02
기준시점 환산
IGRF 영년변화
관측시각 확보분 보정
›
03
층 분해
IGRF 잔차 산출
이상치 배제
›
04
지역장 적합
1차 다항식
로버스트 최소제곱
›
05
교차검증
LOO
잔차 진단
›
06
산출
웹·Excel 계산기
보고서 자동 갱신
스크립트
역할
산출
lmm_build.py
층 적합 · LOO 교차검증 · 모델 JSON 생성
lmm_model.json
lmm_diagnose.py
잔차 원인 가설 검정 · 민감도 · 반복성
lmm_diagnosis.json
lmm_web.py / lmm_excel.py
웹·Excel 계산기(오프라인 단일 파일)
lmm.html / xlsx
create_lmm_*.py
구축현황·검증연구 기록 문서
docx / pptx
수치를 문서에 하드코딩하지 않는다 — 재적합하면 보고서 수치가 자동으로 따라간다.

## Slide 6
Ⅰ. LMM 중간결과
현재까지 확보한 자료 — 두 개 층이 아직 미완이다
Core는 완비, Crustal은 해상도 부족, Regional은 측점 부족, External은 관측시각 부족이 병목이다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
06
층
보유 자료
상태
비고
Core
IGRF-14 (13차) 계수
완비
재현성 검증 통과 (ppigrf 대조)
Regional
절대측정 16점 (2019, 2022-2025)
부족
권고 30점 대비 미달 · 편각 품질 불량점 배제
Crustal
KIGAM 자력이상 2.8 km 격자
해상도 부족
자료 공백 39% · 원측선 필요
External
상시관측 1분 자료
부분 적용
2019 구간만 Kp 배제 적용 · 2022~25는 관측시각 부재
16점
Regional 입력 측점
31회
총 관측 세션 (2019~2025)
209 km
최북단 측점 위 공백
관측시각이 남아 있는 구간은 2019년뿐이다. 2022~2025 성과표에는 연도만 있어
외부장 보정을 적용할 자리가 없다 — 이것이 현재 가장 큰 병목이다.

## Slide 7
Ⅰ. LMM 중간결과
교차검증 결과 — 구조는 섰고, 목표치는 아직이다
16측점 LOO 기준 편각 0.323° · 총자력 58.4 nT로 목표를 넘는다. 정식 편각 산출에는 쓰지 않는다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
07
0.323°
LOO 편각 D | 목표 <0.1°
58.4 nT
LOO 총자력 F | 목표 <50 nT
0.043°
LOO 복각 I | 별도 목표 없음
성분
현재
목표
판정
주된 원인
편각 D
0.323°
< 0.1°
미달
지각장 해상도 · 방위 기준 · 측점 수
총자력 F
58.4 nT
< 50 nT
미달
측점 밀도 · 지각장 해상도
Crustal 상관
r = +0.534
—
n=11 불안정
잔차 RMS 41% 감소
⚠ Crustal 상관은 표본이 11개뿐이라 측점 하나에 크게 흔들린다.
개선으로 단정하지 말 것 — 표본 확대 후 재판정이 필요하다.
현 단계 사용 범위
· 연구·시범계산 : 가능
· 지형도 자침편차 등 정식 편각 산출 : 자료 확충 후

## Slide 8
Ⅰ. LMM 중간결과
기존 성과는 정밀하지만 부정확하다
야장 원시 판독값 197세션을 세 층위로 검정했다. 측정·계산이 아니라 방문마다 달라지는 방위 기준이 문제였다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
08
① 내부 산술
0.16″
편각 재계산차 중앙
야장 산술은 완전 일치
② 정밀도
1.41′
같은 날 세션 산포 중앙
목표 6′ 대비 양호
③ 정확도
33.7′
재방문 잔여 RMS
16구간 중 9구간이 6′ 초과
재방문 잔여 = 관측 ΔD − IGRF 영년변화 (같은 표석을 다시 재면 0 이어야 한다)
판정
측점별 잔여 (′)
건수
정상 (<6′)
미원 2.0 · 상주 −5.2/2.5 · 성산 −0.6 · 순천 −1.5/0.5 · 함양 −5.8
7구간
주의 (6~20′)
거제 −19.7 · 여주 11.0 · 이원 −8.3
3구간
불일치 (≥20′)
부안 62.2/−70.6 · 함양 76.9 · 포천 −32.2/22.3 · 가야 −35.5
6구간
원인 — 마크 참방위각이 재방문마다 바뀐다 (거제 159.9°→330.6° · 포천 33.2°→192.7° · 부안 54.4°→169.6°→177.5°)
마크 교체 자체는 오류가 아니나, 바뀐 마크의 참방위각이 틀리면 그 방문의 편각이 통째로 틀어진다.
→ 신규 선점에서 방위표지를 고정하고 방위각 결정법을 상향해야 하는 근거 (천문·자이로 또는 RTK 장기선)

## Slide 9
Ⅰ. LMM 중간결과
불일치 방문 2건을 빼자 편각이 26% 좋아졌다
감사가 모델 잔차를 보지 않고 지목한 방문이다. 순환 논증이 아니라는 점이 중요하다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
09
지표
감사 전 (17측점)
감사 후 (16측점)
변화
판정
LOO 편각 D
0.7691°
0.5403°
−26%
개선
LOO 총자력 F
60.26 nT
58.41 nT
−1.85 nT
개선
LOO 복각 I
0.1787°
0.2600°
+0.081°
악화
편각 잔차 RMS
35.0′
20.73′
−41%
개선
D / I 비대칭
3.69
1.95
자기 원인 예상 1.64
거의 해소
가설 A (지각 벡터)
r=+0.244 p=0.40
r=+0.560 p=0.046
기각 → 유의
반전
가장 중요한 것은 마지막 두 줄이다.
· D/I 비대칭이 3.69 → 1.95 로 떨어져 자기 원인 예상값(1.64)에 근접했다. 「편각에만 작용하는 초과 오차」의
정체가 바로 그 두 방문이었다는 뜻이다.
· 규모 미달로 기각했던 「지각 벡터 성분 누락」 가설이 유의해졌다(p=0.046). 잡음이 걷히자 실제 신호가 드러났다.
⚠ 대가 — 부안이 성과표에 2023 한 건뿐이라 측점이 17→16 으로 줄어 서해안 공간 커버리지를 잃는다. 복각도 악화됐다.

## Slide 10
Ⅰ. LMM 중간결과
네 가설 중 셋은 기각, 하나는 살아나 모형에 들어갔다
감사로 잡음이 걷히자 「지각 벡터 성분 누락」만 남았다. 그것을 구현한 것이 이번 단계다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
10
가설
상관
유의확률
판정
A. 지각 벡터 성분 누락
r = +0.641
p = 0.034
유의 — 구현해 모형에 반영 (다음 장)
B. 측정 정밀도
r = -0.010
p = 0.98
1회 12.0′ vs 2회+ 14.0′ — 차이 없음
C. 국소 자기 거칠기
r = -0.332
p = 0.35
설명력 없음
D. 미적합 지역 구조
—
—
반변량도가 순수 nugget (최단 34 km에서 이미 sill 초과)
D / I 잔차 비대칭
관측 1.22 대 자기 원인 예상 1.64 — 초과분이 거의 사라졌다.
가설 A 는 처음에 「규모 미달」로 기각됐었다.
방위 기준이 틀린 방문 2건이 잔차를 부풀려 상대적 비중을 가렸기 때문이다.
그 둘을 걷어내자 예측이 잔차의 절반을 차지하게 됐다 — 순서가 중요했다.
남은 계통 오차 (자료만으로 구분 불가)
① 마크 진북 방위각 오차
② 성과표 전사·환산 오류
③ 편각 환산 절차 오류

## Slide 11
Ⅰ. LMM 중간결과
항공자력은 스칼라만 주지만, 방향 정보가 그 안에 있다
총자력 이상은 이상벡터를 주자기장 방향으로 투영한 값이다. 역산하면 편각·복각에 쓸 수 있다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
11
ΔF = l · b_north + m · b_east + n · b_down (l, m, n) = 주자기장 단위벡터
지표
지각 F만
지각 벡터 적용
변화
LOO 편각 D
0.5403°
0.3396°
−37%
LOO 복각 I
0.2600°
0.2408°
−7%
편각 잔차 RMS
20.73′
13.75′
−34%
가설 A 상관
r=+0.560 p=0.046
r=+0.641 p=0.034
강화
적용 후 잔여 상관
—
r=+0.208 p=0.54
이중계상 없음
8.4′
복원 벡터의 편각 예측
1.60
최적배율 — 진폭이 모자란다
배율 1.6 이 다음 요구사항이다
예측 방향은 맞는데 크기가 모자란다.
2.8 km 격자가 단파장을 평활했기 때문 —
250 m 원측선 자료가 곧 다음 이득이다.
⚠ 복각 LOO 가 0.043° 로 표시되는 경우가 있으나 그대로 읽으면 안 된다.
잔차가 줄면서 강건 적합의 채택 측점이 15 → 8 로 좁아졌고, 교차검증은 그 8점 위에서만 계산된다.
채택 집합을 고정해 견준 값이 위 표의 −7% 다. 편각은 같은 방식으로 −37% 라 선택효과가 아니다.

## Slide 12
Ⅰ. LMM 중간결과
구현은 세 환경에서 같은 값을 낸다
Python·JavaScript·Excel 세 구현이 동일 좌표에서 일치함을 확인했다 — 계산체계 자체는 재현 가능하다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
12
대조
내용
차이
JavaScript ↔ Python
웹 계산기 vs 서버 재현
D 0.21″ · F 0.07 nT
Excel ↔ Python
수식 평가 회귀검증
D 0.33″ · F 0.12 nT (사전격자 보간오차)
IGRF 엔진 ↔ ppigrf
Core 층 구현 검증
D 0.01″ · F 0.37 nT
층별 기여 실측 (충북 청주 인근 1점)
50,831 nT
Core (IGRF)
-0.80 nT
Regional
-147.76 nT
Crustal
-148.56 nT
합계 LMM − IGRF
⚠ IGRF 대조는 정확도 검증이 아니다. IGRF는 LMM의 입력이므로 LMM−IGRF는 정의상 보정층의 합이다.
정당한 용도는 Core 구현 검증 하나이며 이미 통과했다 — 정확도는 LOO·독립 표본으로만 말할 수 있다.

## Slide 13
Ⅰ. LMM 중간결과
웹에서 바로 확인할 수 있게 만들어 두었다
모델·자료 현황·계산기를 각각 한 페이지로 낸다. 모두 정적 파일이라 설치 없이 열린다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
13
한국 지자기도 — IGRF · LMM · 차이 (lmm_map.html)
IGRF 와 LMM 은 같은 색범위 · 오른쪽이 LMM 이 더하는 양(지각 자기이상 구조)
3D 지구본 — 한국 LMM 패치
geomag_globe.html · 커서를 올리면 그 좌표의 LMM D·I·F
자료 확보 현황
data_inventory.html · 4개 층을 파일에서 직접 세어 표시
시연 — ① 지자기도 3면 비교 → ② 지구본에서 위치·규모 확인 → ③ 자료 현황으로 근거

## Slide 14
Ⅱ. 확인·추가 자료
확인할 자료 ① — 한국지질자원연구원 항공자력
현재는 가공된 격자만 쓰고 있다. 원측선 자료를 확인해 Crustal 층의 해상도 한계를 푼다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
14
2.8 km
현재 사용 격자 간격
250 m
원측선 간격 (권고)
39%
격자 자료 공백 비율
무엇을 확인하는가
측선 간격·측고·IGRF 제거 기준·측량 연도 — 격자로 가공되기 전의 원측선 제원
왜 필요한가
현재 격자는 2.8 km 간격이라 50 km 미만 단파장 지각이상을 담지 못한다
무엇이 풀리는가
총자력 F 목표 미달의 주된 원인 중 하나인 지각장 해상도 한계
선행 검증 근거 — 경상분지 동해안 사례에서 점 측정 잔차와 항공자력 2 km 평균이 5 nT 이내로 일치했다.
즉 항공자력이 점 측정 잔차를 재현한다는 것은 이미 확인됐고, 남은 것은 전국 모자이크 적용이다.

## Slide 15
Ⅱ. 확인·추가 자료
항공자력 제원 확인 — 원측선 1~2 km, 공개본 2.5 km 격자
박영수 외(2019) 「한국의 자력이상도」에 37년치 탐사 제원이 정리돼 있다. 원측선을 받아도 개선폭은 제한적이다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
15
1 ~ 2 km
주측선 간격 (연도별)
점간 약 30 m · 고도 100~200 m
2.3 × 2.8 km
공개본 1.5분 등격자
원측선보다 성기다
86.4 nT
공개본 격자 자체 내삽오차
25.9% 가 목표 50 nT 초과
364만점
1982~2017 · 37년 · 도폭 190개
제원
초기
중기
후기
최근
주측선 / 맺음측선
1 km / 5 km
1.5 km / 8~10 km
2 km / 6~8 km
1~2 km / 4~6 km
연도
1982~1993
1994~1999
2000~2011
2012~2017
장비
양성자 G-813
세슘 G-822A
세슘 + GNSS
3축 경사계
⚠ 설명자료의 「측선 250 m」는 자체 수치와 맞지 않는다 — 8,600 km²에 213,791점이면 점간 32 m 기준 측선 간격이 1.26 km 다
(250 m 였다면 108만점 필요). 사례연구도 표준 측선 자료였고 특별히 조밀한 자료가 아니었다.
① 원측선을 받아도 측선 직교방향은 2.8 → 1~2 km, 1.4~2.8배 개선에 그친다 — F 50 nT 달성은 여전히 불확실
② 편각 D 0.1° 는 이 한계와 무관하다 — 지각층은 F 에만 기여한다

## Slide 16
Ⅱ. 확인·추가 자료
추가할 자료 ② — 국토지리정보원 2021~2025 반복측정
Regional 층의 입력 측점을 늘리고, 관측시각을 확보해 External 층의 봉쇄를 푼다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
16
16점 → 30점 이상
Regional 입력 측점 목표
2021~2025
추가 대상 반복측정 기간
관측시각
External 층 적용의 전제 조건
항목
현재 상태
확보 시 효과
측점 밀도
현재 16점 · 권고 30점 이상
1차 다항식의 자유도 확보 · 이상치 배제 작동
관측시각
2022~2025 성과표는 연도만 기재
야장 확보 시 분 단위 복원 → 외부장 보정 가능
독립 검증점
적합에 쓰지 않는 측점 분리
LOO 외에 독립 표본 검증이 가능해진다
시기간 대조
겹치는 측점의 IGRF 잔차 차
External 적용 전후로 0에 수렴하는지 정량 판정
⚠ 두 자료는 서로 다른 목표를 푼다 — 섞어 말하면 안 된다.
· 항공자력(Crustal) → 총자력 F의 지각장 해상도
· 반복측정 + 관측시각(Regional·External) → 편각 D의 외부장 잡음과 측점 밀도

## Slide 17
Ⅱ. 확인·추가 자료
어떤 자료가 어떤 미달을 푸는가
현재의 두 미달 항목을 원인별로 나누고, 각 자료가 담당하는 몫을 분명히 한다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
17
편각 D 0.323°
목표 0.1°
· 외부장 미보정
→ 관측시각 확보 → 상시관측 보정
· 측점 밀도 부족
→ 16점 → 30점 이상
· 계통 오차 의심
→ 성과표 원본 감사 · 방위 기준 재확인
총자력 F 58.4 nT
목표 50 nT
· 지각장 해상도
→ 항공자력 원측선 250 m 적용
· 측점 밀도 부족
→ 반복측정 확대
· 자료 공백
→ 격자 공백 39% 보완
⚠ 순서가 중요하다 — 상시관측으로 제거할 수 있는 일변동은 편각 기준 수 분(′) 수준인데,
미설명 잔차는 14′다. 잡음이 신호보다 큰 상태에서 보정을 얹으면 개선 여부를 판정할 수 없다.

## Slide 18
Ⅱ. 확인·추가 자료
앞으로 필요한 자료와 요구 조건
설명자료의 권고 수준과 현재 보유량을 나란히 놓고, 확보 경로까지 적는다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
18
자료
설명자료 요건
현재
확보 경로
무엇이 풀리나
항공자력 원측선
측선 100~250 m
2.8 km 격자
KIGAM 활용신청
F 목표
지표 절대측정
30점 이상
16점
2027 캠페인 · 야장 17건 검증
D·F 목표
관측시각
세션마다 기록
2019~2025 확보
완료
External 전제
상시관측
1분 자료 · 다지점
CYG + KASA 3소
확보 완료
NOC 투영 입력
독립 검증점
적합 제외 측점
미분리
신규 캠페인 설계에 반영
성능 과대평가 방지
관측 조건
Kp ≤ 2 · RTK ≤ 1 m
Kp 미제어(정온 123/196)
작업지침 반영
표본 품질
우선순위
① 항공자력 원측선 — F 목표 미달의 유일한 해법. 오픈플랫폼 미공개라 활용신청이 필요하다
② NOC 공간투영 구현 — 자료는 이미 있다. 관측소 4곳이라 공간 모드를 적합할 수 있다
③ 측점 확대 — 야장에만 있는 17건을 검증해 투입하면 가장 값싸게 늘릴 수 있다

## Slide 19
Ⅲ. 향후 검증·보완
청양 한 곳으로는 안 됐고, 네 곳을 쓰니 됐다
자문 권고대로 대체관측소를 모형에 실제로 넣었다. 다만 정온 세션에 한정할 때만 이득이 난다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
19
방식
보정량 자료원
세션
LOO 편각 D
판정
미적용
—
전 세션
0.5899°
기준선
편각만 차감
청양 단독
전 세션
0.3653°
종전 채택
편각만 차감
관측소 4소
전 세션
0.4028°
단독보다 나쁨
편각만 차감
청양 단독
정온만
0.3763°
편각만 차감 (채택)
관측소 4소
정온만
0.3232°
최종 채택
−45%
미적용 대비 편각 교차검증 오차
178세션
4소 보간으로 산출한 보정량
왜 정온만인가
교란시엔 4소 평면적합이 발산한다
(총자력 편차 최대 567 nT)
계기 좌표계 정합이 관건 — 강릉·제주 Y 는 변화계 기준(Y≈0)이라 회전을 맞춰야 한다(제주 −6.32° · 강릉 −8.10° · 이천 −0.69° · 청양 −0.03°).
⚠ 다섯 설정 중 교차검증 최소를 고른 것이므로 0.365 → 0.323 차이 자체가 아니라 방식의 타당성이 근거다.

## Slide 20
Ⅲ. 향후 검증·보완
자문 권고 반영 현황 — 남은 것은 두 가지다
2026-07-29 자문회의 지적 사항을 항목별로 대조했다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
20
자문 권고
반영 내용
상태
일변화 미보정이 근본 원인
야장 직접 대조로 원시값 확정 + 편각 보정 적용
반영
청양 단독 차감의 한계
관측소 4소 공간보간으로 교체 (앞 장)
반영
2020~2025 야장·관측시각 확보
212세션 복원 · 178세션 보정량 산출
반영
Kp 반영
정온 판정 · 교란 세션 보정 제외
반영
구배를 필터가 아니라 가중치로
계단 점수 + 800 nT 하드 제외 → 연속 가중치 (250 nT 최고점)
반영
측점 수 대비 자유도 민감도
1차 다항식은 14점까지 유지 · 12점부터 흔들림 · 2차는 사용 불가
반영
에폭 혼용 금지 (2010 vs 2020~24)
정식 산출 단계에서 2019 제외 채택 · 시범 단계는 표본 유지
부분
그레디오미터 도입
장비 사안 — 연구 범위 밖
해당 없음
남은 두 가지는 자료·장비 사안이다.
· 항공자력 원측선(250 m) — 지각층 진폭 부족의 유일한 해법
· 신규 측점 확보 — 배치 최적과 자기환경 등급이 어긋나는 구간은 후보 재탐색이 필요하다

## Slide 21
Ⅲ. 향후 검증·보완
설명자료 대비 — 무엇을 지켰고 무엇이 남았는가
4층 구조와 검증 절차는 그대로 따랐다. 남은 것은 자료 규모와 External 의 공간투영이다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
21
항목
설명자료 요건
현재 구현
판정
① Core
IGRF-14 (deg ≤ 13), ppigrf
동일 구현 · 재현성 검증 통과
준수
② Regional
지표 절대측정 30점 이상 · D+I+F
16점 · 세션 6회
미달
③ Crustal
항공자력 측선 100~250 m
2.8 km 가공 격자
미달
④ External
CYG NOC 분해 → 점 위치 공간투영
관측소 4소 1차 평면 보간 (모드 분해 없음)
부분
Regional 적합
다항식 또는 R-SCHA
1차 다항식
부분
잔차면
Residual = 관측 − LMM 을 공간 모델링
미구현
미구현
검증
LOO 자기검증
LOO 구현 · 3환경 일치
준수
설명자료의 「자료가 하나라도 빠지면 구조적 결함」 진단이 그대로 맞았다.
· 항공자력이 없으면 F 목표는 영원히 미달 → 원측선 확보가 F 의 유일한 경로
· 단일 관측소로는 외부장을 못 뗀다 → 4소 공간보간으로 편각 45% 개선, 다만 교란시엔 여전히 깨진다

## Slide 22
Ⅲ. 향후 검증·보완
검증은 게이트를 두고 단계적으로 진행한다
판정기준을 먼저 정하고 그 기준에 따라 다음 단계로 넘어간다 — 층이 결합돼 있어 순차 튜닝은 금지한다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
22
0단계 완료
2022~25 야장 확보
212세션 · 분 단위 시각
›
1단계 완료
성과표 원본 감사
불일치 방문 2건 특정·제외
›
2단계 완료
지각 벡터 · External
end-to-end 재적합으로 판정
›
3단계 진행
원측선 · 신규 측점
KPI 미달분 · 독립 표본 검증
1단계 판정기준 — 편각 잔차로 다음 행동을 가른다 (기준은 착수 전에 정했다)
감사 후 편각 잔차
판정
후속 조치
10′ 이하
외부장 보정 진행
상시관측 자료 결합 착수
10 ~ 20′
부분 재측정
잔차 큰 측점 현장 재측정
20′ 초과
모형 작업 중단
방위 기준 재결정 선행
현재 13.8′
두 번째 구간.
남은 것은 잔차가 큰 측점의
현장 재측정이다.
(착수 시점 35.0′)

## Slide 23
Ⅲ. 향후 검증·보완
보완 우선순위와 남은 위험
자료 확충만으로 풀리지 않는 항목이 있다 — 그 경우의 대응까지 미리 정해 둔다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
23
최우선
항공자력 원측선(250 m)
지각 벡터 진폭이 1.6배 모자라다 — 편각·총자력 공통 병목
2순위
잔차 큰 측점 재측정
편각 잔차 13.8′ — 방위표지 고정과 함께
3순위
신규 측점 확보 (30점)
자유도·이상치 배제·독립 검증점. 12점 이하에서 무너진다
4순위
NOC 공간투영 구현
4소 평면은 근사 — 교란시에 먼저 깨진다
위험
내용
대응
계통 오차가 남는 경우
자료를 늘려도 편각 잔차가 줄지 않음
방위 기준 재결정 · 문제 측점 재측정
표본 불안정
Crustal 상관이 n=11로 흔들림
표본 확대 전 결론 유보
공간 공백
최북단 위 209 km 미측
신규 캠페인 배치에 반영
지금 말할 수 있는 것
· 구조와 계산체계는 재현 가능
· 오차 원인을 층으로 분리 가능
아직 말할 수 없는 것
· 목표 정확도 달성
· 정식 편각 산출 적합성

## Slide 24
Ⅳ. 2020년 연구와의 비교
2020년은 «보정된 지자기도», 이번은 «계산되는 지역모델»
같은 IGRF를 쓰지만 IGRF를 다루는 방식이 다르다 — 보정 대상으로 보느냐, 배경장으로 두느냐.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
24
2020년 지자기도
IGRF 기반 보정
1. IGRF 예측
▾
2. 국내 실측과 비교
▾
3. 차이만큼 보정
▾
4. 기준시점 지자기도
2026년 LMM
지역 성분 분리 모델
1. IGRF 배경장
▾
2. 실측 − IGRF = 지역 신호
▾
3. 성분별 공간모델링
▾
4. 좌표·시점별 D·I·F 계산
핵심 차이는 Regional 층이다. 2020년은 IGRF와 실측의 차이를 «보정량»으로 다뤘고,
이번에는 그 차이를 한반도 고유의 «지역 자기장 신호»로 보아 공간함수로 추정한다.

## Slide 25
Ⅳ. 2020년 연구와의 비교
항목별 비교 — 구조가 다르다
배경장은 같지만 국내 관측자료의 지위, 성분 분리 여부, 검증 방식, 갱신 개념이 모두 다르다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
25
구분
2020년 대한민국 지자기도
2026년 LMM
기본 개념
IGRF 기반 보정 지자기도
지역 자기장 성분 모델
국내 반복측량
IGRF와 비교·보정에 활용
Regional 층을 추정하는 핵심자료
지각 자기장
명시적 분리 없음
항공자력 → Crustal 층
외부장·일변화
상시관측을 보정·검토에 활용
External 층으로 별도 취급
공간 모델
IGRF 분포 + 국내성과 보정
IGRF + Regional + Crustal + 잔차면
시간 모델
기준연도 환산 · IGRF 영년변화 중심
기준시점 환산 + 외부장·영년변화 분리
검증
관측값·IGRF 비교 중심
LOO 교차검증 · 독립 표본
활용
지자기도 · 도엽별 값
좌표 입력 → D·I·F 계산 (웹·Excel·도엽)
갱신 개념
새 지자기도 재작성
신규 관측자료로 모델 재적합
2020년 연구는 «19년까지 2회 이상 측량된 15점을 기준자료로 활용했다 — 자료의 성격이 아니라 쓰임이 달라진 것이다.

## Slide 26
Ⅳ. 2020년 연구와의 비교
같은 측정값을 넣어도 계산 흐름이 갈린다
한 측점에서 IGRF 편각 −8.00°, 실측 편각 −8.35°인 경우를 예로 든다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
26
예시 측점 IGRF D = −8.00° 실측 D = −8.35° 차이 = −0.35°
2020년 방식
−0.35°를 «IGRF와 실측의 차이»로 본다
그 지점 주변의 지자기도 값을 보정한다
보정된 지자기도를 도엽 단위로 제공한다
→ 지도에 값이 인쇄된다
LMM 방식
ΔD_regional = D_obs − D_IGRF = −0.35° (지역 신호)
전국 측점의 ΔD를 모아 ΔD_regional(λ, φ, t) 를 적합
임의 좌표에서 D_LMM = D_IGRF + ΔD_regional + 보정
→ 좌표를 넣으면 값이 계산된다
2020년 결과는 «값이 적힌 지도», LMM은 «값을 만들어내는 함수»다 — 갱신 방식이 달라지는 이유가 여기에 있다.

## Slide 27
Ⅳ. 2020년 연구와의 비교
경쟁 모델이 아니라 계보로 놓는 것이 정확하다
2020년 성과는 대체 대상이 아니라, 이번 연구가 딛고 서는 단계다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
27
2010
지자기 분포모델
국내 지자기 분포 파악
›
2020
IGRF + 실측 보정 지자기도
지도 제작용 국내 보정장
›
2026
LMM 지역 지자기모델
계산 가능한 국가 지역모델
이번 연구가 주장할 수 있는 것
· 구조가 고도화됐다 — 오차 원인을 층으로 분리할 수 있다
· 계산 가능한 형태다 — 좌표·시점을 넣으면 값이 나온다
· 갱신 가능한 형태다 — 신규 관측으로 재적합한다
아직 주장하면 안 되는 것
· «2020년보다 정확하다» — 목표 정확도를 아직 못 만족한다
· 현재 LOO 편각 0.323° · 총자력 58.4 nT
· 층이 완전히 구현된 상태가 아니다 (Crustal 제한 · External 부분)
제안요청서의 «국제모델과의 차이 분석» 요구와도 이 정의가 맞는다 — IGRF를 대체하는 것이 아니라 그 차이를 설명하는 모델이다.

## Slide 28
중간보고 · LMM 정리
구조는 세웠고, 남은 것은 자료다
구축 완료
4층 결합 구조
3개 계산환경 일치
진단·검증 체계
확인할 자료
항공자력 원측선
250 m 측선 제원
추가할 자료
2021~2025 반복측정
관측시각(야장)
판정 기준
편각 0.1° · 총자력 50 nT
감사 후 재적합
현재 LOO 편각 0.323° · 총자력 58.4 nT — 연구·시범계산에는 쓰되 정식 편각 산출은 자료 확충 이후로 둔다.
국가기준점 지자기측량 발전방안 연구 | 중간보고 작성분
28